娄底职院本部学生公寓3、4栋等宿舍门更换改造

采购需求

一、项目名称：娄底职院本部学生公寓3、4栋等宿舍门更换改造

采购

二、项目预算及控制价：225720元（单价1080元×209樘）

三、采购方式：询价采购、电子卖场采购

四、采购途径：学校内部自主采购

五、项目基本情况

本项目为娄底职院学生宿舍楼3、4栋等宿舍门更换改造，总计需更换安装209樘宿舍门（其中3、4栋203樘、2栋1樘、14栋4樘门、“破坏性”验收检测1樘），此项目采取大包干形式,总价包括防盗门锁直接费、运输费、装卸费、包括拆除原门、安装调试费、水泥灰沙墙缝补洞、涂料恢复、保险、税费及卫生清理等。

六、主要内容及要求

1、门洞口尺寸约0.98米*2.1米。

2、拆除所有需更换的宿舍门框及门扇,在资产处办理好报废手续后搬走之前必须保管好所有拆下的门框、门扇。

3、新门扇体厚度≥68mm，门扇高强冷轧钢面板厚度≥0.8mm，门扇内按设计图加强骨架+蜂窝纸。

4、门框高强冷轧钢板厚度≥1.8mm，PU皮包覆式密封条，内包边内开，明铰链开启180°，底坎不锈钢。

5、安装大门专用插销门扣门栓（带装弹簧）。

6、门扇内外均需安装内扣拉手。

7、采用静电喷涂木纹转印漆，颜色为红木色。

8、厂家需提供适当数量（5%）螺钉、门栓、插销等备件给学校维修备用。

9、处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

10、门到了以后必须初验，合格后才能安装。

七、投标人基本资质要求

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场。

3、特殊资质条件：投标人必须是产品的生产厂家或产品的授权经销商。生产厂家或产品的授权经销商的工商营业执照必须有相关产品生产或经营范围。

八、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院院内指定地点。

3.交货方式：中标方完工须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

九、付款方式

（1）本项目设履约保证金贰万元，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格一个月内支付总额的95%，5%作为质保金，质保期一年满后如无质量问题一个月内一次性付清。