娄底职业技术学院

本部主教学楼公共卫生间维修改造

采

购

需

求

资产管理处

2021年7月

娄底职院本部主教学楼公共卫生间维修改造

采购需求

一、项目名称：娄底职业技术学院本部主教学楼公共卫生间维修改造采购需求项目

二、项目预算及控制价：473677.34元。以采购人审定的《工程量清单》中的“综合单价下浮费率方式”报价，报价下浮率不能低于1.5％，否则视为无效报价。

三、采购方式：询价采购后在电子卖场直购

四、采购途径：学校内部自主采购

五、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资质条件：无

3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围；

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件

5、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

6、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

7、投标人提供近三个月依法纳税和社会保险的承诺书；

8、本项目不接受联合体投标；

六、本项目评标办法参照政府采购询价后，在满足招标人要求的前提下，价低者中标，再在电子卖场直购。

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：施工工期在8月20日前完工。中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院院内指定地点。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、项目基本情况、施工内容及要求

（一）项目基本情况概述

本工程为娄底职院主教学楼公共卫生间维修改造工程，主要包含：凿除3、4、5、6楼（共16间）卫生间的地面做防水铺设瓷砖；凿除1至6楼的男公厕槽式小便池，新安装挂墙式一体自动感应陶瓷男士小便斗；铲除1至6楼卫生间的墙面及顶棚旧涂料重刷仿瓷涂料；拆除1-6楼公共卫生间与工具房的破旧塑钢门更换为铝合金门。

（二）主要施工内容及要求

1、凿除公共卫生间原有地面的老化瓷砖与水泥基层，凿除墙裙（高约400mm）的瓷砖墙面，外运渣土。

2、清理基层，抹水泥砂浆找平。

3、做地面及墙裙（反高400mm）的防水涂料。防水材料指定品牌雨虹（200#柔性）、德高（K11柔性）、科顺（全优101防水柔性）三者选其一。

4、公共卫生间地面贴装通体全瓷耐腐防滑的400mm*400mm(须采用800MM*800MM的加工砖)地砖，吸水率0.5%以下，地面瓷砖指定品牌马可波罗（CH8857AS全瓷）、新中源（3DMC8971全瓷超平釉）、冠星王（719P全瓷）三者选其一。墙裙贴浅色或白色的墙面瓷砖,全部采用优等品。

5、凿除1-6楼（共12间）男公厕槽式小便池，新安装挂墙式一体自动感应陶瓷男士小便斗，每间安装4套，共计48套。并在小便斗之间新安装塑钢隔板。挂墙式一体自动感应陶瓷男士小便斗指定品牌九牧王感应挂墙式小便斗（型号7206交直流）、世京感应挂墙式小便斗（型号7006交直流）、HD惠达小便斗（型号580）配福田感应器，三者选其一。

6、铲除1至6楼（共24间）卫生间墙面及顶棚的旧涂料重刷仿瓷涂料。

7、拆除1-6楼公共卫生间与工具房的破旧塑钢门，更换为铝合金门门（厚1.2mm），共36樘。洞口尺寸约850*2700MM。

8、拆除及更换破旧的立柱洗手盆（品牌）约32个，更换破损的大便池（品牌）88个，厕所蹲位门（品牌）约74扇进行维修或更换。（具体按实结算）

9、能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

10、材料进场时须进行初验。

九、付款方式

（1）本项目设履约保证金贰万伍仟元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格后支付工程款总额的70％，结算审计后一个月内支付工程款总额的25％，余款（工程款总额的5％）作为质保金，待质保期（一年）满后如无工程质量问题一个月内一次性无息付清。

资产管理处

## 2021年7月21日